Simuladores Multi-Agente (Em python)
Usando o modelo MESA:
Agentes-> Sensores (de vento, de fumo, etc…) -> Analisam o ambiente em que está instalado, cada sensor com a sua função
   -> Incendio
Detetar incêndios por Sensores Terrestres:
- Sensores de Calor: Dispositivos instalados em áreas estratégicas que detetam aumentos anormais de temperatura.
- Sensores de Fumaça: Detetam partículas de fumaça no ar e alertam para possíveis focos de incêndio.
- Sensores de Gás: Identificam gases específicos, como monóxido de carbono, libertados pelo material queimado.

Uma vez iniciado, o fogo propaga-se por diferentes mecanismos:
- Radiação térmica: O calor irradiado pelas chamas seca os combustíveis próximos, tornando-os inflamáveis.
- Convecção: Correntes ascendentes de ar quente transportam partículas incandescentes, causando novos focos.
- Condução térmica: O calor se transfere diretamente entre materiais em contato, como troncos e solo

A propagação é influenciada pelos seguintes fatores:
- Meteorologia: Ventos fortes intensificam o fogo, inclinando as chamas e aumentando sua eficiência de propagação.
- Topografia: Declives aceleram a propagação, enquanto barreiras naturais, como rochas e lagos, podem retardá-la.
- Tipos de combustíveis: Combustíveis finos propagam o fogo rapidamente, enquanto os grossos produzem uma combustão mais lenta, mas mais intensa​.